## Slide 1
Duarte Miguel Novo Rodrigues
João Pedro Dias Miranda
Conversor CC-CC para Instalações Solares Fotovoltaicas de Potência Elevada
Universidade do Minho
Campus de Azurém, Guimarães
20 de Abril de 2022
Orientadores:
Professor Doutor Gabriel Pinto
Professor Luís Barros
pg47158@alunos.uminho.pt
pg47232@alunos.uminho.pt
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 2: Organização DA APRESENTAÇÃO
Introdução
Estado da arte
Estrutura do Projeto
Calendarização
Desenvolvimento do Projeto
Conclusões
Referências Bibliográficas
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 3
Introdução
Problema e contexto associado
Cenários de aplicação
Objetivos e resultados esperados
Requisitos e restrições
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 4: Introdução
Atingir a neutralidade carbónica:
  Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 [1];
Portugal comprometeu-se a atingir uma meta de 80 % da energia produzida a partir de energias renováveis [2].
No ano de 2021, o país aumentou a capacidade fotovoltaica em 701 MW [3].
Problema e contexto associado
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 5: Introdução
Cenários de aplicação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
[4]

## Slide 6: Introdução
Investigação e desenvolvimento de um conversor CC-CC orientado para centrais fotovoltaicas de elevada potência, incorporado numa única plataforma de conversão.
No âmbito da UC, o objetivo será desenvolver um protótipo de um conversor CC-CC em pequena escala.
Objetivos e resultados esperados
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 7: Introdução
Requisitos e restrições
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Estrutura modular;
Rendimento elevado;
Custo competitivo;
Alta fiabilidade e confiabilidade;
Operação em ambientes adversos, temperaturas ambientes elevadas e altitudes elevadas;
Cumprir com as normas existentes, como por exemplo:
  Tensão nominal de entrada () = 1200 V;
  Tensão de entrada de circuito aberto () = 1500 V;
  Corrente de entrada ( = 12 A;
  Tensão de saída no barramento CC () = 2000 V.

## Slide 8
Estado da Arte
Topologias de Conversores
Tecnologias de Painéis Fotovoltaicos
Tecnologias dos Semicondutores de Potência
Algoritmos MPPT
Solução Proposta
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 9: Introdução
Tecnologias de Painéis Fotovoltaicos
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Estrutura centralizada
Estrutura do tipo string
Colocar os títulos direitos em todo o doc
Paineis vs módulos?

## Slide 10: Introdução
Tecnologias de Painéis Fotovoltaicos
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Estrutura ac-module
Estrutura multi-string [5]

## Slide 11: Introdução
Conversor Isolado vs Conversor Não Isolado [6][7]:
  Isolado:
    Permitem uma maior gama de tensão de entrada;
    Reduzem a interferência eletromagnética e ruído;
    Possibilitam ter isolamento galvânico.
  Não isolado:
    Volume reduzido;
    Perdas reduzidas.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Um pouco controverso… para a mesma razão de transformação, os valores de bobina não teriam de ser muito maiores? Condensadores igual? Não sei até que ponto um não isolado apresenta um volume reduzido para as mesmas potências

## Slide 12: Introdução
Conversor CC do tipo boost em cascata [8] :
  Vantagens:
    Ganho de tensão e uma taxa de conversão elevados.
  Desvantagens:
    Baixa eficiência.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Trocar D3 e D4 pelo D1 e D2 assim mantinha S1 com D1 e S2 com D3 idealmente era estarem internos e não precisavam da numeração

## Slide 13: Introdução
Conversor CC do tipo boost switched-capacitor [9]:
  Vantagens:
    Minimiza as perdas associadas às indutâncias quando os níveis de tensão são elevados;
    Elevada taxa de conversão.
  Desvantagens:
    Produz uma grande corrente de pico, o que reduz a estabilidade do conversor.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 14: Introdução
Conversor CC do tipo boost switched-inductor [10]:
  Vantagens:
    Permite obter ganhos elevados e alta eficiência.
  Desvantagens:
    Apresenta ondulações maiores tanto na corrente de entrada como na tensão de saída.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
D2 torto?

## Slide 15: Introdução
Conversor CC do tipo interleaved [11]:
  Vantagens:
    Menor ondulação na corrente de entrada;
    Menor ondulação na tensão de saída.
  Desvantagens:
    É necessário um maior número de componentes;
    Ganho pode não ser suficiente.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 16: Introdução
Conversor CC do tipo interleaved [11]:
  Menor ondulação na corrente de entrada;
    Menor ondulação na tensão de saída.
    É necessário um maior número de componentes;
    Ganho pode não ser suficiente.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Conversor CC do tipo boost switched-inductor [10]:
    Permite obter ganhos elevados e alta eficiência.
    Apresenta ondulações maiores tanto na corrente de entrada como na tensão de saída.
Acho que ficava mais fixe assim menos slides, ficava tudo mais seguido, até o lado a lado permitia uma melhor comparação
Vejam, e coloquem as coisas direitas
Se for PDF, duplicar slide e apagar info a mais no primeiro
Ver exemplo seguinte

## Slide 17: Introdução
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Conversor CC do tipo boost switched-inductor [10]:
    Permite obter ganhos elevados e alta eficiência.
    Apresenta ondulações maiores tanto na corrente de entrada como na tensão de saída.
Acho que ficava mais fixe assim menos slides, ficava tudo mais seguido, até o lado a lado permitia uma melhor comparação
Vejam, e coloquem as coisas direitas
Se for PDF, duplicar slide e apagar info a mais no primeiro
Ver exemplo seguinte

## Slide 18: Introdução
Conversor CC do tipo interleaved [11]:
    Menor ondulação na corrente de entrada;
    Menor ondulação na tensão de saída.
    É necessário um maior número de componentes;
    Ganho pode não ser suficiente.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Conversor CC do tipo boost switched-inductor [10]:
    Permite obter ganhos elevados e alta eficiência.
    Apresenta ondulações maiores tanto na corrente de entrada como na tensão de saída.
Acho que ficava mais fixe assim menos slides, ficava tudo mais seguido, até o lado a lado permitia uma melhor comparação
Vejam, e coloquem as coisas direitas
Se for PDF, duplicar slide e apagar info a mais no primeiro
Ver exemplo seguinte

## Slide 19: Introdução
Conversor CC do tipo interleaved [11]:
    Menor ondulação na corrente de entrada;
    Menor ondulação na tensão de saída.
    É necessário um maior número de componentes;
    Ganho pode não ser suficiente.
Topologias de Conversores
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Conversor CC do tipo boost switched-inductor [10]:
    Permite obter ganhos elevados e alta eficiência.
    Apresenta ondulações maiores tanto na corrente de entrada como na tensão de saída.

## Slide 20: Introdução
Algoritmos MPPT
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Perturbação e Observação (P&O)
Condutância Incremental
K é de Kelvin
Colcar k não K (not caps)

## Slide 21: Introdução
Tecnologias dos Semicondutores de Potência
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Condições de operação típicas | SI - IGBT | SiC | GaN
Frequência (kHz) | 20 | 100 | 140
Densidade de potência (W/) | 73 | 170 | 211
Eficiência (%) | 98.3 | 98.9 | 99.2
Condições de operação típicas | SI - IGBT | SiC | GaN
Frequência (kHz) | 20 | 100 | 140
 | 73 | 170 | 211
Eficiência (%) | 98.3 | 98.9 | 99.2
Comparação dos dispositivos IGBTs, SiC e GaN para os conversores multinível [12].
Usar vírgula, não ponto

## Slide 22: Introdução
Solução Proposta
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 23
Estrutura do Projeto
Plano de Implementação
Plano de Testes
Calendarização
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 24: Estrutura do Projeto
Plano de Implementação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Pesquisa da melhor topologia;
Simulação da topologia;
Otimização dos algoritmos de controlo;
Escolhas dos componentes adequados;
Desenvolvimento de um protótipo laboratorial de escala reduzida.

## Slide 25: Estrutura do Projeto
Plano de Testes
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Testar o conversor em malha aberta.
Testar o dois conversores na topologia interleaved em malha aberta.
Testar o conversor na topologia interleaved em modo de corrente controlada.
Testar o conversor na topologia interleaved em malha fechada em modo de corrente controlada e algoritmo MPPT.

## Slide 26: Estrutura do Projeto
Calendarização
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Colocar linha com data para realçar o ponto de situação do projeto
Aquele retangulo Redondo fica feio, corta a imagem e é mais lixo visual -> apaguei

## Slide 27
Desenvolvimento do Projeto
Tarefas realizadas
Resultados Obtidos
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 28: Desenvolvimento do Projeto
Especificações de Design
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
As especificações de design são apresentadas na tabela:
O valor do duty cycle é de:
Tensão nominal de entrada () | 1200 V
Tensão de entrada de circuito aberto () | 1500 V
Corrente de entrada ( | 12 A
Tensão de saída no barramento CC () | 2000 V
Ripple da corrente de entrada () | 10 %
Ripple da tensão de saída () | 1 %
 | 1200 V
 | 1500 V
 | 12 A
 | 2000 V
 | 10 %
 | 1 %

## Slide 29
Simulação para o Número de Braços
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 30: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para o Número de Braços
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O número de braços influencia o valor do ripple da corrente de entrada [13].

## Slide 31: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para o Número de Braços
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
1 braço
2 braços

## Slide 32: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para o Número de Braços
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
3 braços
5 braços
A 5 braços a corrente é assim tão direita? E a corrente em cada braço vai a 0? Já está no modo descontínuo…

## Slide 33
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 34: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O objetivo das simulações recaíram nas perdas da indutância e do semicondutor de potência, tanto em condução como em comutação.
Em relação à bobina, quando o ripple da corrente é próximo dos 10 %, a expressão que permite calcular as perdas:
Selecionaram-se três bobinas que serviam o propósito [14]:
  Corrente: 10 A.
() | (mΩ) | (W)
1 | 232 | 8,352
3,5 | 293 | 10,548
7,5 | 403 | 14,508
1 | 232 | 8,352
3,5 | 293 | 10,548
7,5 | 403 | 14,508
Indutância tem perdas? Ou bobina? Bobina é indutancia + resistência as perdas encontram-se na resistência

## Slide 35: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Em relação ao semicondutor de potência, escolheu-se um SiC que servia o propósito e extraiu-se o modelo para o PSIM [15]:
  G2R1120MT33J:
    ;
    ;
    ;
Não iriam escolher um SiC que não “Servia o propósito”…

## Slide 36: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O modelo completo para extrair os valores das perdas nos SiC, para as diferentes frequências.
Tantos amperimetros assim em paralelo

## Slide 37: Desenvolvimento do Projeto
Simulação para a Frequência de Comutação
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O ripple da corrente de entrada permaneceu praticamente inalterado e dentro dos limites.
O valor total das perdas em cada braço é a soma das perdas de comutação com perdas em condução e as perdas na bobina:
() | Frequência (kHz) | (W) | (W) | (W) | Total Perdas (W)
1 | 200 | 8,352 | 226,9 | 1,97 | 237,2
3,5 | 57,1 | 10,548 | 60,05 | 1,71 | 72,31
7,5 | 26,7 | 14,508 | 28,46 | 1,75 | 44,72
 | Frequência (kHz) |  |  |  | Total Perdas (W)
1 | 200 | 8,352 | 226,9 | 1,97 | 237,2
3,5 | 57,1 | 10,548 | 60,05 | 1,71 | 72,31
7,5 | 26,7 | 14,508 | 28,46 | 1,75 | 44,72
Como determinaram isto? É a soma? 60+10+1 dá 113???
Isto é as perdas de um só braço?? Deixar claro

## Slide 38
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 39: Desenvolvimento do Projeto
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
De modo a simular o circuito completo selecionou-se um módulo PV de silício monocristalino, LG Neon 2 de 350 W [16]:
  LG350N1C-V5:
    Intensidade da luz = 1000 e Temperatura = 25 °𝐶:
      Potência Máxima: ;
      Tensão MPP: ;
      Corrente MPP: ;
      Tensão Circuito Aberto: ;
      Corrente curto circuito: .
Vírgula

## Slide 40: Desenvolvimento do Projeto
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O modelo completo para validar as técnicas de controlo e o MPPT:
Qual a necessidade de dois blocos C?? Um não chegava?
E 3 sensors de corrente? Qual a necessidade?

## Slide 41: Desenvolvimento do Projeto
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
O resultado de simulação para condições de operação constantes:
Sistema complete? Quantos módulos? O início dizem que “selecionaram um de 350w” mas se o Sistema é de 10kW, devem dizer quantos associaram

## Slide 42: Desenvolvimento do Projeto
Simulação do Circuito Completo
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Para relatorio e outras melhorias para apresentação final, considerer:
- Apresentar o tempo de convergência do MPPT
- Colocar temperatura e radiação, variar e mostrar o que afeta: tensão? Corrente? - Colocar um R diferente nas bobinas de cada braço
Mostrar que existe um iRef em cada braço e não um iref total o control é realizado em cada braço ou na corrente de entrada? (se for na de entrada está mal)

## Slide 43
Conclusões
Conclusões
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 44: Conclusoes
-.
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 45
Referências Bibliográficas
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 46: Referências Bibliográficas
[1] “Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.” [Online]. Available: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050-. [Accessed: 04-Mar-2022]
[2] J. V. Rodrigues, “Portugal pode ter 80% da energia de fontes renováveis já em 2025.” [Online]. Available: https://www.dinheirovivo.pt/empresas/portugal-pode-ter-80-da-energia-de-fontes-renovaveis-ja-em-2025-14604140.html. [Accessed: 04-Mar-2022}
[3] “Energia: Portugal nunca instalou tanta capacidade solar como em 2021.” [Online]. Available: https://expresso.pt/economia/2022-02-01-energia-portugal-nunca-instalou-tanta-capacidade-solar-como-em-2021. [Accessed: 04-Mar-2022]
[4] “COMPETE2020,” Compete2020. [Online]. Available: https://www.compete2020.gov.pt//detalhe/NL_Megasolar_47220_efacec. [Accessed: 15-Apr-2022].
[5] F. J. da Costa Padilha, “Topologias de Conversores CC-CC Não Isolados com Sa’\idas Simétricas para Sistemas Fotovoltáicos,” rograma de Pós-graduaçã em Engenharia Elétrica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.
[6] J. Dawidziuk, “Review and comparison of high efficiency high power boost DC/DC converters for photovoltaic applications,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, vol. 59, no. 4, pp. 499–506, 2011.
[7] Y. Koç, Y. Birbir, and H. Bodur, “Non-isolated high step-up DC/DC converters-An overview,” Alexandria Engineering
Journal, vol. 61, no. 2, pp. 1091–1132, 2022.
[8] Y. Kang, “Design and implementation of high efficiency, high power density front-end converter for high voltage capacitor charger,” 2005.
[9] Y. Hu and A. Ioinovici, “Simple switched-capacitor-boost converter with large DC gain and low voltage stress on switches,” in 2015 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2015, pp. 2101–2104.
[10] O. Abdel-Rahim, M. Orabi, E. Abdelkarim, M. Ahmed, and M. Z. Youssef, “Switched inductor boost converter for PV applications,” in 2012
Twenty-Seventh Annual IEEE Applied Power [11] A. A. Hafez, A. Hatata, M. Alsubaihi, R. Alotaibi, F. Alqahtani, S. Alotaibi, A. Alhusayni, M. Alharbi, and others, “High Power
Interleaved Boost Converter for Photovoltaic Applications,” Journal of Power and Energy Engineering, vol. 6, no. 05, p. 1, 2018.
[12] M. Beheshti, Wide-bandgap semiconductors: Performance and benefits of GaN versus SiC. 2022.
[13] R. Buerger, A. Péres, R. Hausmann, R. Reiter, and A. Stankiewicz, “Ripple analyze and design considerations for an interleaved boost
converter (IBC) for a PV source,” in International Conference, ICREPQ, 2014.
[14] H. Mfg., “High frequency reactors (197 series).” [Online]. Available: https://www.hammfg.com/electronics/transformers/choke/197
[15] GeneSiC, “G2R120MT33J 3300 V 120 ohm SiC MOSFET,” 2021.
[16] LG, “LG Neon 2 350W I 345W,” 2019.
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores

## Slide 47
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Obrigado pela Vossa Atenção!